## Slide 1
TALLER REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE SISTEMAS DE MONITOREO Y VIGILANCIA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS VOLCÁNICOS
30 agosto – 1º septiembre 2017
Ciudad de México, México
Evaluación del riesgo volcánico en México,
como marco de referencia para la implementación de un Servicio Volcanológico Nacional

## Slide 2
Evaluación del riesgo volcánico en México,
como marco de referencia para la implementación de un Servicio Volcanológico Nacional
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo y el pronóstico de peligros volcánicos
Monitoreo volcánico en el CENAPRED
  Antecedentes
  Tipos de monitoreo
  Difusión
  Personal involucrado
Hacia un Servicio Volcanológico Nacional
  Evaluación del riesgo relativo de los volcanes mexicanos
  Volcanes actualmente monitoreados

## Slide 3
Las preguntas importantes para el pronóstico de una erupción volcánica incluyen:
    ¿Habrá una erupción?
    ¿Qué tipo de erupción será?
    ¿Cómo empezará la erupción?
    ¿Cuándo empezará la erupción?
    ¿Cuánto durará la erupción?
    ¿Qué tipo de eventos ocurrirán durante la erupción?
Para contestar estas preguntas los científicos realizan una evaluación del riesgo y un monitoreo en tiempo real de los volcanes.
El pronóstico a largo plazo, o evaluación del riesgo, se basa comunmente en la historia geológica individual de cada volcán. Se evalua la frecuencia, magnitud y estilo eruptivo, determinando el tamaño y edad de las erupciones previas: El pasado es la llave del futuro.
En el corto plazo, el monitoreo en tiempo real puede aportar los datos necesarios para pronosticar el posible estilo y temporalidad de una erupción, dentro de un episodio de intranquilidad volcánica.
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 4
¿Qué es evaluación del riesgo?
        La evaluación del riesgo es el proceso mediante el cual:
        Se identifican los peligros o amenazas.
        Se analizan o evaluan los riesgos asociados a cada peligro o amenaza.
        Se determinan las formas apropiadas para eliminar o controlar el peligro y disminuir el riesgo.
En términos prácticos, una evaluación del riesgo es un análisis detallado del ambiente, para identificar aquellas cosas, situaciones y procesos que pueden producir un daño, en particular a las personas.
Una vez se han identificado los peligros, se evalua la probabilidad y severidad del riesgo y se toman
El objetivo del proceso de evaluación del riesgo es eliminar el peligro, o disminuir el nivel de riesgo asociado a ese peligro, mediante la implementación de las medidas de control necesarias.
Occupational health and safety management systems - Guide:
British Standard, BS 8800, BSI 2004; and Managing Safety the Systems Way: Implementing OHSAS 18001 using BS 8800, BSI 2004.
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos
decisiones sobre las medidas que deben
realizarse para prevenir o controlar, de manera eficiente, el daño.

## Slide 5
Identificación de peligros, trabajo de campo (Geología, Estratigrafía y Geoquímica):
Mediante trabajos detallados de campo se obtienen los registros de erupciones pasadas y la distribución de los depósitos volcánicos, lo que junto con el fechamiento preciso de los productos eruptivos, y el análisis físico y químico de los materiales, permiten determinar la ubicación, magnitud, estilo y frecuencia de la actividad eruptiva previa.
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 6
El conocimiento detallado de las erupciones anteriores de un volcán, y el conocimiento general de la actividad histórica en volcanes similares, proveen los argumentos científicos para evaluar la posible actividad futura del volcán.
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos
Identificación de peligros, trabajo de campo (Geología, Estratigrafía y Geoquímica):

## Slide 7
Los datos obtenidos mediante trabajo de campo se integran con modelos digitales de elevación de alta resolución (DEM), y analizados utilizando sistemas de información geográfica (GIS).
Para producir los mapas de zonificación de peligros, se combina el análisis realizado mediante GIS con modelos digitales realistas de los distintos fenómenos.
La evaluación del riesgo, específica de cada volcán, debe actualizarse siempre que se adquieren nuevos datos o mejora el conocimiento científico de los fenómenos.
Analizar o evaluar el riesgo asociado a cada peligro o amenaza (Modelación):
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 8
Barranca de Huiloac
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos
Analizar o evaluar el riesgo asociado a cada peligro o amenaza (Modelación):

## Slide 9
Proyecto financiado por el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), de la Secretaría de Gobernación
Desarrollado por el Grupo de Trabajo para la actualización de los mapas de peligro del volcán Popocatépetl
Elaborados a partir de la reconstrucción de la historia geológica del volcán
Con esa información, se proyectaron, a través de múltiples simulaciones de computadora, los distintos escenarios de peligro, que se basan en los tamaños de las erupciones y en su probabilidad de ocurrencia
Son muy detallados y precisos, desde el punto de vista geológico
Pueden ser difíciles de comprender para el público no especializado
Difíciles de traducir a planes concretos de evacuación y otras acciones encaminadas a la protección de la población y la reducción de la vulnerabilidad
Determinar las formas apropiadas para eliminar o controlar el peligro y disminuir el riesgo:
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 10
Aunque está construido con toda la información que incluyen los mapas más completos, simplifica la interpretación, pues marca las zonas que pueden ser directamente afectadas por cualquier tipo de actividad volcánica, con probabilidad alta a intermedia de ocurrencia, y que por tanto deben ser consideradas en cualquier plan de evacuación y/o en acciones preventivas.
A partir de las recomendaciones del Tercer Taller de Mejores Prácticas en Observatorios Volcánicos, realizado en 2016 en Vancouver, Washington, EUA, el CENAPRED ha elaborado el “Mapa práctico de peligros del volcán Popocatépetl”
Determinar las formas apropiadas para eliminar o controlar el peligro y disminuir el riesgo:
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 11
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos
Determinar las formas apropiadas para eliminar o controlar el peligro y disminuir el riesgo:

## Slide 12
La clave del éxito, en el pronóstico a corto plazo de erupciones volcánicas, consiste en ser capaz de reconocer cuándo el comportamiento de un volcán empieza a variar, respecto de su nivel de actividad normal.
Para lograrlo, deben recolectarse datos de monitoreo durante los periodos de calma.
Con estos datos como referencia, se pueden interpretar los cambios que se produzcan, como consecuencia del movimiento de magma y la presurización del sistema, incluyendo cambios en la sismicidad, deformación y tasa de emisión de gases.
Gracias a la existencia de bases de datos globales de actividad volcánica, se pueden comparar los patrones de cambio en los datos de monitoreo con los presentados por otros volcanes del mundo, antes de erupciones históricas.
Pronóstico de erupciones volcánicas:
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 13
Chart: Actividad sísmica del volcán de Colima durante 2015
LP/Derrumbes | 0 | 3 | 28 | 50 | 51 | 102 | 170 | 97 | 129 | 118 | 118 | 74 | 100 | 89 | 22 | 43 | 56 | 86 | 30 | 35 | 13 | 21 | 3 | 24 | 31 | 53 | 25 | 10 | 11
Derrumbes | 16 | 42 | 72 | 21 | 107 | 15 | 36 | 88 | 84 | 105 | 114 | 76 | 106 | 98 | 96 | 87 | 97 | 71 | 70 | 83 | 78 | 85 | 42 | 46 | 76 | 46 | 41 | 23
VT | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
El pronóstico de erupciones no se limita a estimar el inicio de una erupción—una vez la erupción inicia, la actividad puede durar días o años, y el estilo eruptivo puede variar mucho durante este intervalo. Como cada volcán puede hacer erupción en múltiples estilos diferentes, todo pronóstico necesariamente incluye un rango de posibles resultados, unos más probables que otros. Para poder atender este rango de posibles comportamientos, se emplean métodos probabilísticos, que incorporan la incertidumbre de los distintos pronósticos.
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 14
Una metodología para mostrar los distintos posibles escenarios es el árbol de eventos, donde cada rama del árbol describe un escenario distinto, incluyendo variaciones en el tamaño del evento y el área de impacto. Los escenarios deben ser reevaluados continuamente conforme se desarrolla la erupción o al terminar ésta.
Componentes esenciales de la evaluación del riesgo
y el pronóstico de peligros volcánicos

## Slide 15
Antecedentes:
1982: Erupción del volcán Chichón, Chiapas
~2,000 muertos
1985: Temblor de la Ciudad de México
~20,000 muertos
1988: Establecimiento del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), como el brazo técnico-científico del Sistema Nacional de Protección Civil
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 16
En 1994 el volcán Popocatépetl, ubicado a 80 km de la Ciudad de México, empezó a mostrar señales de actividad después de 70 años de quietud.
El CENAPRED, con el apoyo del USGS, instaló las primeras estaciones de monitoreo del volcán.
Desde entonces, el CENAPRED asumió la responsabilidad del monitoreo de este volcán, así como de la emisión de alertas, cuando ha sido necesario.
Antecedentes:
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 17
Tremor
Volcano-tectonicos (VT)
Explosiónes
Exhalaciones (LP)
Monitoreo sísmico: En el Popocatépetl hay ocho estaciones sísmicas (dos fuera de servicio). Actualmente se está realizando una renovación de todas las estaciones.
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 18
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED
Puesta en operación de un sistema de identificación y conteo automatizado de señales sísmicas para el volcán Popocatépetl
Monitoreo sísmico

## Slide 19
Monitoreo Geodésico
Estación Total automatizada, dañada en 2013
Actualmente se está instalando una red GPS en el Popocatépetl
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 20
      Muestreo bimestral de cinco manantiales y un pozo en el Popocatépetl
      Campañas anuales de muestreo en el Ceboruco, Citlaltepetl, San Martin Tuxtla Chichón y Tacaná
      Mediciones in situ de pH, temperatura y conductividad
      Análisis en paralelo en el Laboratorios de Química Analítica del Institito de Geofísica de la UNAM y en el Laboratorio de Muestras Ambientales del CENAPRED
Monitoreo hidrogeoquímico
PARÁMETRO | MUESTRA |  |  |  | 
 | Axocopan | Chihuahuita | Huexocoapan | San Baltazar | Tochimilco
Bicarbonatos (HCO3-) | 406.46 ± 0.78 | 106.99 ± 0.00 | 106.16 ± 0.39 | 96.51 ± 0.78 | 68.66 ± 0.39
Sulfatos (SO4=) | 40.28 ± 0.76 | 20.56 ± 0.42 | 12.76 ± 0.41 | 5.83 ± 0.62 | 25.64 ± 0.34
Cloruros (Cl-) | 18.32 ± 0.00 | 4.82 ± 0.00 | 0.48 ± 0.01 | 3.62 ± 0.3 | 3.37 ± 0.06
Fluoruros (F-) | 0.50 ± 0.00 | 0.23 ± 0.00 | 0.66 ± 0.01 | 0.48 ± 0.00 | 0.35 ± 0.01
Magnesio (Mg2+) | 41.67 ± 0.17 | 14.18 ± 1.94 | 11.18 ± 0.00 | 7.90 ± 0.17 | 8.63 ± 0.17
Calcio (Ca2+) | 37.47 ± 0.85 | 13.89 ± 3.77 | 7.82 ± 0.14 | 9.42 ± 1.42 | 9.82 ± 0.14
Silice (SiO2) | 94.50 ± 2.65 | 64.91 ± 5.53 | 73.94 ± 0.37 | 64.33 ± 0.18 | 71.45 ± 0.53
Boro (B) * | 0.40 ± 0.05 | N.D | N.D | N.D | N.D
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 21
Monitoreo de cenizas
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 22
Sensores Remotos
Monitoreo de nubes de ceniza
Monitoreo de emisión de Gases (SO2)
Monitor de anomalías térmicas
Tipos de imágenes:
GOES
LANDSAT
SENTINEL
SPOT
OMI
MODIS
ASTER
AVHRR
RADAR
Provedores:
Atmospheric Chemistry and Dynamics Laboratory (NASA)
Volcanic Cloud Monitoring NOAA/CIMSS
Middle InfraRed Observation of Volcanic Activity (MIROVA) Universities of Turin and Florence
MODVOLC, Near real time monitoring of global hot-spots, University of Hawai´i
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 23
La red DOAS del Popocatépetl fue desmontada este año (2017)
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 24
Sobrevuelos
Policía Federal
Secretaría de Marina
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 25
Sobrevuelos
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED
Notes: Dimensiones del cráter principal, cráter interno, restos del domo 48 y el nacimiento del domo 49

## Slide 26
Comité Científico Asesor del SINAPROC para el volcán Popocatépetl
  Monitoreo volcánico en el CENAPRED

## Slide 27
Atlas Nacional de Riesgos
  Difusión de información
  sobre peligros volcánicos

## Slide 28
  Difusión de información
  sobre peligros volcánicos

## Slide 29
Redes sociales
  Difusión de información
  sobre peligros volcánicos

## Slide 30
  Personal del CENAPRED involucrado en el monitoreo volcánico

## Slide 31
  Personal del CENAPRED involucrado en el monitoreo volcánico

## Slide 32
VOLCANES
De la Cruz-Reyna, Martínez Bringas
y Gómez Vázquez
Junio de 2009
Varley, N.R., 2012. The Volcanoes of Mexico. In: R.A. Meyers (Editor), Encyclopedia of Sustainability, Science and Technology. Springer, pp. 12,586.
1996
2009
2012
  Hacia un Servicio Vulcanológico Nacional
2013
2016

## Slide 33
CV Mascota
CV Durango
Sangangüey
Ceboruco
Evermann
El Pinacate
Tres Vírgenes
Cerro Prieto
Isla San Luis
Isla Tortuga
La Primavera
Fuego Colima
CV Michoacán-Guanajuato
Los Azufres
Jocotitlán
Valle de Bravo
Nevado Toluca
Chichinautzin
Popocatépetl
Malinche
Los Humeros
Serdán-Oriental
CV Xalapa-Naolinco
Citlaltépetl
Las Cumbres
San Martín y CV Los Tuxtlas
Chichón
Tacaná
CV San Quintín
CV Jaraguay
Isla Guadalupe
Coronado
CV San Borja
Sin nombre
CV Comondú-La Purísima
San Juan
Isla Isabel
Iztaccíhuatl
Papayo
CV Apan-Tezontepec
La Gloria
Cofre de Perote
RO2, EPR
RO3, EPR
CV Los Flores-Ocampo
Bárcena
Terciario tardío– Cuaternario
>2,000 volcanes & 48 campos volcánicos
(Smithsonian Institution, 2003; Varley, 2012; CENAPRED, 2014)
Cinturón volcánico transmexicano:
Principalmente calci-alcalino
Dirección E-W
1,200 km de longitud
20 a 150 km de ancho
Otras regiones volcánicas
Baja California & el Oceano Pacífico
Sierra Madre Oriental
Arco volcánico Chiapaneco
Arco volcánico Centroamericano

## Slide 34
Determinar el riesgo relativo de cada volcán es importante para priorizar la atención que cada volcán debe recibir, dentro de los objetivos del Servicio Volcanológico Nacional y el Sistema Nacional de Alertas, y considerando el acceso limitado a los recursos económicos necesarios.
  Hacia un Servicio Vulcanológico Nacional

## Slide 35
Factores de Peligro |  | Valor
Tipo de volcán: | Cono cinerítico, campo monogenético basáltico o escudo: Valor = 0 | 
 | Estratovolcán, complejo de domos, campo monogenético riolítico, maar o Caldera: Valor = 1 | 
Máximo Índice de Explosividad Volcánica (VEI): | Si el máximo VEI ≤ 2: Valor = 0 Si el máximo VEI = 3 ó 4: Valor = 1 Si el máximo VEI = 5 ó 6: Valor = 2 Si el máximo VEI ≥ 7: Valor = 3 Si no se conoce el máximo VEI y el tipo de volcán = 0: Valor = 0 Si no se conoce el máximo VEI y el tipo de volcán = 1: Valor = 1 Si no se conocen erupciones Holocénicas y el volcán no es una Caldera: Valor = 0 | 
Actividad histórica: | Si ha tenido actividad histórica confirmada: Valor=1 Si no ha tenido actividad histórica: Valor =0 | 
Erupciones holocénicas: | Si hay erupciones holocénicas confirmadas con fechamientos: Valor=1 Si se sospecha de actividad Holocénica con base en parámetros morfológicos Valor=0 | 
Actividad Explosiva: | Si se conoce actividad explosiva (VEI ≥ 3) en los últimos 500 años: Valor = 1 | 
Actividad Explosiva Mayor: | Si se conoce actividad explosiva (VEI ≥ 4) en los últimos 5000 años: Valor = 1 | 
Periodo de Recurrencia: | Si el periodo de recurrencia es 1-99 años: Valor = 4 Si el periodo de recurrencia es 100-1,000 años: Valor = 3 Si el periodo de recurrencia es 1,000-5,000 años: Valor = 2 Si el periodo de recurrencia es 5,000-10,000 años: Valor = 1 Caldera que ha hecho erupción en los últimos 100,000 años: Valor = 1 Si no se conocen erupciones Holocénicas: Valor = 0 | 
Tipos de peligros volcánicos: | Flujos piroclásticos Holocénicos: Valor = 1 | 
 | Lahares o flujos de escombros Holocénicos: Valor = 1 | 
 | Flujos de lava Holocénicos: Valor = 1 | 
 | Erupciones freáticas o freatomagmáticas Holocénicas: Valor = 1 | 
Potencial de Colapso: | Si el volcán ha presentado colapso de flanco y se ha reconstruido el edificio, o presenta alto relieve (> 1,000 m), con flancos escarpados y alteración hidrotermal (demostrada o inferida): Valor = 1 | 
Fuente de lahares primarios: | Si el volcán presenta un cuerpo de agua permanente o un cuerpo glacial: Valor = 1 | 
Intranquilidad sísmica observada: | Presencia de sismos en un radio de 20 km respecto del edificio volcánico: Valor = 1 | 
Deformación observada: | Inflación o cualquier evidencia de inyección de magma: Valor = 1 | 
Actividad fumarólica observada: | Presencia de fumarolas activas y/o manantiales hidrotermales: Valor = 1 | 
ΣFactores de Peligro |  | 
Notes: La evaluación del peligro relativo de cada volcán se hace a partir de la información sobre su historia eruptiva, los tipos de peligros volcánicos característicos de cada volcán, su recurrencia y el estado de actividad que presenta actualmente.

## Slide 36
Factores de Vulnerabilidad |  | Valor
Población | Log10 de la población que habita dentro de un radio de 10 km | 
 | Log10 de la población que habita dentro de un radio de 30 km | 
 | Log10 de la población que habita dentro de un radio de 100 km | 
 | ¿Fatalidades históricas?: Valor = 1 | 
 | ¿Evacuaciones históricas?: Valor = 1 | 
Exposición para la aviación: | Para volcán tipo 0: Si hay aeropuertos nacionales en un radio de 50 km, Valor = 1 Si hay aeropuertos internacionales en un radio de 100 km, Valor = 2 Para volcán Tipo 1: Si hay aeropuertos nacionales en un radio de 100 km, Valor = 1 Si hay aeropuertos internacionales en un radio de 150 km, Valor = 2 Si no existen aeropuertos en el área de influencia, Valor = 0 | 
Infraestructura Energética: | ¿Existe infraestructura de generación, transmisión, almacenamiento y/o distribución de electricidad, petróleo y/o gas, dentro de las áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de cenizas? Sí: Valor = 1 | 
Infraestructura de Transporte: | ¿Existe infraestructura de transporte como puertos marítimos, vías férreas y/o carreteras importantes, dentro de las áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de cenizas? Sí: Valor = 1 | 
Desarrollos importantes o áreas sensitivas: | ¿Existen desarrollos importantes o áreas sensitivas (fábricas, instalaciones militares, instalaciones gubernamentales, u otras actividades económicas significativas) dentro de las áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de cenizas? Sí: Valor = 1 | 
Se cuenta con mapa de peligros: | Sí: Valor = 0 No: Valor = 1 | 
ΣFactores de Vulnerabilidad: |  | 
Σ Factores de Peligro X Σ Factores de Vulnerabilidad = Riesgo Relativo = | 
No se está evaluando la probabilidad de que un volcán haga o no erupción, sino el riesgo que una erupción de ese volcán representa
Notes: De igual manera, para calificar la vulnerabilidad se asignan valores dependiendo de la densidad de población y de la infraestructura que estaría expuesta, en caso de una erupción del volcán.
Para el caso de Campos Monogenéticos el cálculo de población alrededor de un volcán se realiza mediante la Densidad de Población de todo el Campo.
La multiplicación del Peligro relativo por la Vulnerabilidad relativa nos permite evaluar el Riesgo Relativo que representa cada volcán.
Es importante destacar que no se está evaluando la probabilidad de que un volcán haga o no erupción, sino el riesgo que una erupción de ese volcán representa.

## Slide 37
Chart: Riesgo Relativo
| Popocatépetl | Colima | Ceboruco | Citlaltépetl | Chichón | Nevado de Toluca | CV Michoacán-Guanajuato | Jocotitlán | Tacaná | CV Serdán-Oriental | La Malinche | Caldera Los Humeros | Iztaccíhuatl | CV Chichinautzin | San Martín y CV Tuxtlas | Las Cumbres | Tajumulco, Guatemala | CV Xalapa-Naolinco | Sangangüey | Caldera Los Azufres | San Juan | La Gloria | Caldera La Primavera | Cerro Prieto | Tres Vírgenes | CV Valle de Bravo | CV Los Flores-Ocampo | Papayo | CV Mascota | Evermann (Isla Socorro) | Isla Tortuga | Coronado | CV El Pinacate | CV Durango | Isla San Luis | Isla Isabel | CV San Quintín | CV Apan-Tezontepec | Cofre de Perote | CV Comondú-La Purísima | CV San Borja | Salton Buttes, EUA | CV Jaraguay | Bárcena (Isla San Benedicto) | Isla Guadalupe | Sin nombre | Segmento RO2, East Pacific Rise | Segmento RO3, East Pacific Rise
Popocatépetl Colima Ceboruco Citlaltépetl Chichón Nevado de Toluca CV Michoacán-Guanajuato Jocotitlán Tacaná CV Serdán-Oriental La Malinche Caldera Los Humeros Iztaccíhuatl CV Chichinautzin San Martín y CV Tuxtlas Las Cumbres Tajumulco, Guatemala CV Xalap | 546 | 521.55 | 478.72 | 434.24 | 411.4 | 368.9 | 349.8 | 323.4 | 321 | 317.9 | 309.21 | 300.15 | 294.14 | 261.6 | 260.7 | 253.9 | 251.52 | 240 | 239.04 | 221.36 | 213.12 | 207.92 | 198.94 | 190.61 | 179.4 | 171.3 | 143.4 | 138.65 | 129 | 119.6 | 101.6 | 94.44 | 93.1 | 88.95 | 78.26 | 66.05 | 62.8 | 62 | 55.5 | 33 | 22.4 | 21 | 18.2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Volcanes potencialmente activos en México
y su nivel de riesgo relativo
Notes: Es importante destacar nuevamente que no se está evaluando la probabilidad de que un volcán haga o no erupción, sino el riesgo que una erupción de ese volcán representa, considerando la población y los bienes expuestos.

## Slide 38
CV Mascota
Sangangüey
Ceboruco
Bárcena
Evermann
El Pinacate
Tres Vírgenes
Cerro Prieto
Isla San Luis
Isla Tortuga
La Primavera
Fuego Colima
CV Michoacán-Guanajuato
Los Azufres
Jocotitlán
Valle de Bravo
Nevado Toluca
Chichinautzin
Malinche
Los Humeros
Serdán-Oriental
CV Xalapa-Naolinco
Citlaltépetl
Las Cumbres
San Martín y CV Los Tuxtlas
Chichón
Tacaná
CV San Quintín
CV Jaraguay
Isla Guadalupe
Coronado
CV San Borja
Sin nombre
CV Comondú-La Purísima
San Juan
Isla Isabel
Iztaccíhuatl
Papayo
CV Apan-Tezontepec
La Gloria
Cofre de Perote
RO2, EPR
RO3, EPR
CV Los Flores-Ocampo
CV Durango
Volcanes potencialmente activos en México
y su nivel de riesgo relativo
Nivel de Riesgo | Muy alto | Alto | Medio | Bajo | Muy bajo
Campos Monogenéticos | - |  |  |  | 
Estratovolcanes |  |  |  |  | 
Calderas y Campos Geotérmicos | - | - |  |  | 
Popocatépetl
Notes: Distribución de los 46 volcanes, campos volcánicos y calderas potencialmente activos de México, clasificados de acuerdo a su nivel de riesgo relativo.

## Slide 39
Nivel de Riesgo Relativo: Alto El monitoreo debe permitir detectar y seguir los cambios pre-eruptivos y eruptivos en tiempo real, con una comprensión básica de los fenómenos que están ocurriendo | Estratovolcanes: • Sísmico: Al menos 3 estaciones SVN a < 20 km de la boca eruptiva, incluyendo al menos 3 a < 10 km. • Deformación: Al menos 2 estaciones de GPS; mediciones rutinarias, para seguir cambios geodésicos en espacio y tiempo • Gas: Campañas bimestrales de medición aéreas o terrestres con sensores tipo COSPEC. • Hidrológico: Sistemas de detección de lahares en las principales barrancas. • Manantiales: Campañas bimestrales a semestrales de monitoreo hidrogeoquímico. • Sensores Remotos: Imágenes infrarrojo termal de alta resolución frecuentes, ocasionales imágenes multicanal de alta resolución. • Visual: Cámara térmica y al menos 1 cámara visual. Vuelos anuales y campañas de campo (por tierra) semestrales, para evaluar posibles cambios en el cráter y laderas externas. | Campos Monogenéticos: • Sísmico: Al menos 1 estación SVN cada 900 km2 (considerando un área de influencia para cada estación de 30 x 30 km). • Deformación: Al menos 1 estación de GPS cada 900 km2 • Manantiales: Campañas bimestrales a semestrales de monitoreo hidrogeoquímico. • Sensores Remotos: Imágenes infrarrojo termal de alta resolución frecuentes, ocasionales imágenes multicanal de alta resolución. • Mapas de Peligros: Dinámico, actualizado. Estático, publicado y distribuido. Estudios geológicos para precisar la historia eruptiva y el alcance de los productos del campo.
Propuesta de Monitoreo Mínimo según Nivel de Riesgo Relativo
Nivel de Riesgo Relativo: Muy Alto El monitoreo debe permitir seguir los cambios detallados de la actividad en tiempo real, así como desarrollar, probar y aplicar modelos a la actividad presente y futura | Estratovolcanes: • Sísmico: Al menos seis estaciones SVN a < 20 km de la boca eruptiva, incluyendo al menos 3 a < 5 km • Deformación: Al menos tres estaciones de GPS y/o inclinómetros. • Gases: Al menos un arreglo de tres sensores continuos tipo DOAS, y campañas mensuales de medición aéreas o terrestres con sensores tipo COSPEC. • Hidrológico: Sistemas de detección de lahares en las principales barrancas. • Manantiales: Campañas mensuales de monitoreo hidrogeoquímico. • Sensores Remotos: Imágenes infrarrojo termal de alta resolución diarias. Radar Doppler. Imágenes multicanal de alta resolución frecuentes. • Visual: Cámara térmica y al menos tres cámaras visuales. Vuelos frecuentes (mensuales a incluso diarios, según la actividad) y campañas terrestres para evaluar los posibles cambios en el cráter y laderas externas. | Campos Monogenéticos: No existen campos monogenéticos considerados en este nivel de riesgo. En caso de que el sistema de monitoreo de un Campo Monogenético detectara un incremento notorio de la actividad, debería instalarse un sistema equivalente a un Campo Nivel 4, en la zona específica donde se detecta la actividad
Notes: Nivel de Riesgo Relativo 4, el monitoreo debiera permitir detectar y seguir los cambios pre-eruptivos y eruptivos en tiempo real, con una comprensión básica de los fenómenos que están ocurriendo.

## Slide 40
Nivel | Volcán | Sísmico | Deformación | Gases | Geoquímico | Sensores Remotos | Visual | Mapa Peligros | ∑ Gap
5 | Popocatépetl | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.57
 | Colima | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.71
 | Ceboruco | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.00
 | Citlaltépetl | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.29
 | Chichón | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.29
4 | Nevado de Toluca | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.43
 | CV Michoacán-Guanajuato | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.29
 | Jocotitlán | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.43
 | Tacaná | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.43
 | CV Serdán-Oriental | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.43
 | La Malinche | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.43
 | Caldera Los Humeros | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00
 | Iztaccíhuatl | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.43
 | CV Chichinautzin | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.29
 | San Martín y CV Tuxtlas | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.57
Análisis de disparidad (GAP Analysis):
Diferencias promedio entre la infraestructura de monitoreo presente y la requerida
Notes: .

## Slide 41
Instituto de Geofísica,
Universidad Nacional Autónoma de México
http://www.geofisica.unam.mx/
Centro Universitario de Estudios e Investigación en Volcanología,
Universidad de Colima
http://portal.ucol.mx/cueiv/
Volcán Fuego de Colima
Universidad Veracruzana
http://www.uv.mx/
Volcanes Citlaltépetl y San Martín Tuxtla
Las instituciones que hoy en día realizan algún tipo de monitoreo volcánico en México son:
Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada,
Baja California http://www.cicese.edu.mx/
Volcanes Tres Vírgenes y Cerro Prieto
Centro Nacional de Prevención de Desastres, Secretaría de Gobernación
http://www.gob.mx/cenapred
Volcán Popocatépetl
Servicio Volcanológico Nacional (?)
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
http://www.unicach.edu.mx/
Volcanes Chichón y Tacaná
  Hacia un Servicio Vulcanológico Nacional
Universidad de Guadalajara
http://www.udg.mx/
Volcanes Fuego de Colima y Ceboruco

## Slide 42
Unidad Estatal de
Protección Civil
Miembros
Diagnóstico
Análisis
Información y recomendaciones
Equipamiento
Mantenimiento
Datos
Análisis
Sistema Nacional
de Protección Civil
(SINAPROC)
Comité Científico Asesor para el volcán…
Servicio Vulcanológico
Nacional
Datos
Hidrología
Sensores
Remotos
Gases
Sismicidad
Deformación
Geofísica
Observatorio o
Universidad Local
Observatorio o
Universidad Local
Análisis
Servicio
Vulcanológico
Nacional
Análisis
Reporte Diario y/o
Informe Mensual
  Hacia un Servicio Vulcanológico Nacional

## Slide 43
Volcán Evermann, Isla Socorro
Erupciones en 1848, 1896, 1905 y 1951
Erupciones submarinas en 1993 y 1994
Archipiélago Revillagigedo, Colima
Monitoreado con tres estaciones sísmicas de banda ancha
instaladas por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Las señales también se reciben en el CENAPRED.

## Slide 44
Volcán Bárcena,
Isla San Benedicto
El volcán más joven de Mexico
Nacido en 1952, se extinguió un año después
Archipiélago Revillagigedo, Colima

## Slide 45
Ceboruco, Nayarit
La erupción de la Pómez Jala (VEI 6-7), hace unos 1,000 años, es la mayor erupción Holocénica conocida en México.
La más reciente actividad, en 1870-1875, produjo un derrame de lava de 1.1 km3 en el flanco oeste.
Único volcán activo históricamente en el sector NW del CVTM

## Slide 46
Ceboruco, Nayarit
Considerado entre los volcanes de mayor riesgo en México, es monitoreado por el CENAPRED mediante una sola estación sísmica, del Servicio Sismológico Nacional, localizada a 8.5 km, y campañas anuales de muestreo en manantiales y fumarolas.

## Slide 47
El volcán históricamente más activo de México.
Monitoreado por el Centro Universitario de Estudios e Investigación en Volcanología de la Universidad de Colima, a través de la Red Sísmica de Colima, que incluye 8 estaciones de banda ancha (+3 del USGS) y 6 cámaras, con apoyo de CENAPRED
Fuego de Colima,
Colima y Jalisco

## Slide 48
Fuego de Colima,
Colima y Jalisco

## Slide 49
Campo volcánico monogenético Michoacán-Guanajuato
El volcán Jorullo se formó entre 1759 y 1774, y fue visitado y descrito pocos años después por el Barón Alexander Von Humboldt
Formado por más de 1,000 conos cineríticos y volcanes escudo con sus campos de lava
Solamente una estación del Servicio Sismológico Nacional se encuentra en el área del campo

## Slide 50
El famoso volcán Parícutin, que nació en medio de la milpa de Don Dionisio Pulido, estuvo activo entre 1943 y 1952
Gerardo Murillo (Dr Atl) pintando el Parícutin
Campo volcánico monogenético Michoacán-Guanajuato

## Slide 51
Nevado de Toluca
Estado de Mexico
Última erupción hacia 1,350 a.C. (flujos de cenizas).
Episodios de formación de domos y grandes erupciones explosivas, separadas por largos periodos de reposo.

## Slide 52
Monitoreado mediante una sola estación de banda ancha, instalada por la Unidad Estatal de Protección Civil de la ciudad de Toluca, con el apoyo del CENAPRED
Actualmente no se recibe la señal en CENAPRED
Adicionalmente, el CENAPRED realiza campañas anuales de muestreo y análisis hidrogeoquímico de manantiales y lagos
Nevado de Toluca
Estado de Mexico

## Slide 53
Jocotitlán, Estado de Mexico
Presenta un gran escarpe de un colapso parcial Pleistocénico, cuyos depósitos cubren un área de 80 km2. Al menos una erupción pliniana ocurrió durante el Holoceno. La más reciente erupción, hace unos 700 años, produjo flujos de bloques y cenizas y otras corrientes piroclásticas de densidad.
Monitoreado mediante una sola estación de banda ancha, instalada por la Unidad Estatal de Protección Civil de la ciudad de Toluca, con el apoyo del CENAPRED
Actualmente no se recibe la señal en CENAPRED

## Slide 54
Campo volcánico monogenético Chichinautzin
Ciudad de Mexico, estados de México y Morelos
Erupción del Chichinautzin en 150 a.C.
Erupción del Xitle en 280 a.C.
El Xitle produjo un derrame de lava pahoehoe emplazado mediante tubos de lava, de >1.8 km3, al sur de la ciudad de México
Formado por > 300 conos de tefra
El Chichinautzin emplazó un derrame de lava a’a de >2.8 km3, que cruza todas las carreteras y vías de comunicación al sur de la ciudad de México
Solamente hay una estación del SSN en el área del campo

## Slide 55
Erupciones explosivas en 1533-1539, 1569, 1589, 1687, 1846 y 1867. Derrames de lava en 1545, 1566 y 1613.
Considerado uno de los cinco volcanes de mayor riesgo en México
Citlaltépetl
Puebla y Veracruz

## Slide 56
Monitoreado con dos estaciones sísmicas de periodo corto instaladas por la Universidad Veracruzana, con el apoyo de CENAPRED y el SSN.
Actualmente no se reciben las señales en el CENAPRED.
El CENAPRED desarrolla campañas anuales de muestreo de manantiales para análisis hidrogeoquímico
Citlaltépetl
Puebla y Veracruz

## Slide 57
San Martín y campo volcánico Los Tuxtlas
Veracruz
Monitoreado desde 2012 con dos estaciones de banda ancha instaladas por la Universidad Veracruzana, con el apoyo del CENAPRED y el SSN
Erupciones en 1664, 1793 y de 1794 a 1796

## Slide 58
Cenizas
Conos cineríticos
Lahares
El CENAPRED lleva a cabo campañas anuales de muestreo de manantiales para monitoreo hidrogeoquímico
San Martín y campo volcánico Los Tuxtlas
Veracruz

## Slide 59
Volcán Chichón
Chiapas
Monitoreado desde 2004 con dos estaciones sísmicas de periodo corto instaladas por el Centro de Investigación en Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con el apoyo del SSN y el CENAPRED.
Actualmente no se reciben las señales en el CENAPRED

## Slide 60
El CENAPRED realiza campañas anuales de muestreo del lago y manantiales para monitoreo hidrogeoquímico
Volcán Chichón
Chiapas

## Slide 61
Tacaná, Chiapas-Guatemala
Mapa de peligros del volcán Tacaná
Actividad freática en 1855, 1878, 1900, 1903, 1949 y 1951.
En 1986 hubo una explosión freática seguida por actividad fumarólica persistente

## Slide 62
Tacaná, Chiapas-Guatemala
La red de monitoreo del Tacaná consiste en cuatro estaciones sísmicas de banda ancha, instaladas por el SSN en 2010, a iniciativa del Dr. Valdés.
El mantenimiento de la red y el procesamiento de las señales se lleva a cabo por la UNICACH y el CENAPRED, con el apoyo del SSN y la unidad de Protección Civil de Chiapas

## Slide 63
Popocatépetl
Estados de México, Puebla y Morelos
El periodo eruptivo anterior ocurrió de 1923 a 1924
En constante erupción desde diciembre de 1994
Considerado el volcán de mayor riesgo en México

## Slide 64
Sistemas expuestos en el volcán Popocatépetl (ANR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Población y Vivienda |  |  | Educación y Salud |  |  | Infraestructura de Transporte |  |  |  |  | 
Radio de influencia (km) | Estados | Población | Casas | Escuelas | Hospitales | Quirófanos | Carreteras (km) | Puentes | Gasolineras | Aeropuertos | Helipuertos | ¨Presas
30 | Méx, Mor. Puebla | 273,327 | 53,973 | 1,265 | 174 | 3 | 787 | 97 | 35 | 2 | 0 | 1
100 | Méx, Mor, Puebla, Tlax, D.F., Hgo, Gro. | 25,191,137 | 6,482,882 | 39,492 | 4,208 | 356 | 17,618 | 736 | 681 | 15 | 174 | 24

## Slide 65
Popocatépetl
Estados de México, Puebla y Morelos

## Slide 66
¿Preguntas?

## Slide 67
MAYOR INFORMACIÓN:
Dr. Ramón Espinasa Pereña.
Subdirector de Riesgos Volcánicos
CENAPRED
respinasa@cenapred.unam.mx
www.segob.gob.mx
@segob_mx
protección civil federal:
www.proteccioncivil.gob.mx
@pcsegob